Техническое задание

на выполнение ремонта теплообменного оборудования

- Полное наименование заказчика:  ТСЖ «МИРАКС ПАРК»

- Место выполнения работ: Москва, пр-кт Вернадского д.94 корп.5

- Сроки выполнения работ:  июнь - август 2018.

- Цель:

  - Провести полную разборку/сборку теплообменных агрегатов.

  - Диагностика целостности пластин.

  - Чистка пластин при необходимости.

  - Замена прокладок.

- Исходные данные:

  - Теплообменное оборудование фирмы «Альфа Лаваль»

  - количество теплообменников 16 бар – 2шт.

  - количество теплообменников 25 бар – 2шт.

  - Среда – вода/вода

  - ТО ГВС 1 ст. 1 зона – тип M10BFG, 189 пластин, объём 62,6 dm греющая и нагреваемая.

  - ТО ГВС 2 ст. 1зона – тип M10BFG, 95 пластин, объём 31,6 dm греющая и нагреваемая.

  - ТО ГВС 1 ст. 2 зона – тип M10BFD, 137 пластин, объём 45,6 dm греющая и нагреваемая.

  - ТО ГВС 2 ст. 2зона – тип M10BFD, 75 пластин, объём 31,6 dm греющая и нагреваемая.

- Основные технические требования к работе, объёму и качеству работ:

  - Исполнитель должен иметь регистрацию в СРО с допуском к выполнению данных работ.

  - Работы выполнять обученным персоналом, оснащённым спецодеждой и инструментом.

  - Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования правил охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, а так же соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

  - Исполнитель должен иметь надлежащий инструмент для производства работ.

  - Привлечение специалистов или организаций на субподряде не допускается.

  - Гарантия на произведённые работы 1 год.

Инженер ОВиК и ВК                                                                         Д.В. Павлов