|  | Товарищество собственников жилья «Миракс Парк» |
| --- | --- |

119571 г. Москва, проспект Вернадского, д.94  корп.1-5

Одобрены правлением ТСЖ «Миракс Парк»

(протокол заедания от 2 августа 2012 г.)

ВИДЫ РАБОТ ПО  КЛИНИГУ ТЕРРИТОРИИ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

1. Перечень работ, проводимых на прилегающей придомовой территории.

(летний и зимний периоды).

| № | Наименование помещений | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прилегающая территория (летний период) | 15 000 кв.м. * |
| 2. | Прилегающая территория (зимний период) | 11 000 кв.м. * |

* - площадь подлежит уточнению

1.1. Санитарное содержание и уборка придомовых территорий в  зимний период

| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. с тротуарных дорожек, детских площадок и, проездов. | 2 раза в сутки. | ежедневно, кроме ночного времени суток |
| 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. с тротуарных дорожек, проездов. | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. с тротуарных дорожек, детских и спортивных площадок, проездов в дни сильных снегопадов | каждые 2 часа, корме ночного времени | ежедневно |
| 4. | Посыпка гранитной крошкой или противогололедным материалом дорожек и площадок | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 5. | Очистка тротуарных дорожек от наледи и льда | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 6. | Подметание дорожек и площадок в дни без снегопада | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 7. | Очистка урн от мусора | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 8. | Уборка контейнерных площадок. | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 9. | Уборка территории от мусора | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 10. | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в сезон | в холодный период |

1.2. Санитарное содержание и уборка придомовых территорий в  летний период

| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подметание тротуарных дорожек, детских и спортивных площадок, проездов в дни без осадков и в дни с осадками до 2-х см | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 2. | Подметание тротуарных дорожек, детских и спортивных площадок, проездов в дни с сильными осадками | 1 раз в сутки | ежедневно |
| 3. | Очистка урн от мусора. | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 4. | Промывка урн. | 1 раз | в неделю |
| 5. | Уборка контейнерных площадок. | 2 раз в сутки | ежедневно |
| 6. | Протирка уличных указателей. | 5 раз | в сезон |
| 7. | Уборка газонов. | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 8. | Стрижка газонов и обрезка зеленых насаждений. | 4 раза | в месяц |
| 9. | Полив газонов и зеленых насаждений. | 2 раза в сутки | ежедневно |
| 10. | Локальный ремонт поврежденного газона. | по мере необходимости. |  |
| 11. | Регулярный обмен и чистка ковровых покрытий | 4 раза | месяц |

2. Перечень мероприятий по уборке и санитарному содержанию придомовой территории.

2.1. Перечень мероприятий по уборке и санитарному содержанию придомовой территории в зимний период.

Зимний период с 01 ноября по 15 апреля.

| Объект | Перечень работ | Качество поверхности после ухода и уборки | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожные покрытия, включая тротуары | 1. Обработка проезжей части противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, Формирование снежного вала для последующего вывоза 2.Очистка от мусора Поддержание в чистоте дорожных покрытий в дневное время с 10.00 до 20.00, путем устранения мелких загрязнений | Отсутствие скопления грязи, снега, наледи и прочих твердых частиц. Допускается отдельные загрязнения песком, которые могут появится в промежутках между циклами уборки, но общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г. на 1 кв.м. | Внешний осмотр |  |
| Газон | 1.От мусора. | Отсутствие мусора, сосулек, наледи, высота снежного покрова не превышает 30 см. | Внешний осмотр |  |
| Домовые знаки и иные таблички, установленные на фасадах | Влажная уборка, удаление следов отпечатков, подтеков, пыли, сосулек, наледи, снега | Отсутствие пыли, пятен, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.), высохших разводов чистящего средства, сосулек, наледи, снега | Внешний осмотр |  |
| Двери | Влажная уборка, удаление следов отпечатков на ручках и дверях, включая дверные косяки и дововодчики, сосулек, наледи. | Отсутствие мусора, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.) пыли, отпечатков пальцев, разводов грязи, высохших брызг и капель чистящего вещества, ореолов, разводов вокруг очищенных участков, мутности, липкости, остатков ворса протирочного материала, сосулек, наледи | Внешний осмотр |  |
| Кровля | Очистка от снега, сосулек, наледи, мусора. Высота снежного покрова не должна превышать 15 см. | Отсутствие скопления грязи, мусора, пыли, липких субстанций (жевательная резинка и др.), сосулек, наледи, снег не более 5 см. | Внешний осмотр | Очистка кровли от снега производится в течение 4 часов с момента окончания снегопада. Очистка кровли от сосулек и наледи производится немедленно с предварительным ограждением опасных участков. |
| Входные группы | Сухая и влажная уборка, удаление мусора, пыли, песка, пятен, наледи, снега, сосулек | Отсутствие скопления грязи, мусора, пыли, липких субстанций (жевательная резинка и др.), наледи, снега, сосулек. | Внешний осмотр |  |
| Урны | Очистка урн не реже 2 раз в день, мойка урн по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, покраска урн по мере необходимости, но не реже 1 раза в год (апрель), очистка от снега и наледи. | Отсутствие мусора, грязи, пыли, липких субстанций, подтеков, снега, наледи. | Внешний осмотр |  |
| Скамейки | Влажная уборка, удаление следов отпечатков, подтеков, пыли | Отсутствие пыли, пятен, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.), высохших разводов чистящего средства, снега, наледи, сосулек. | Внешний осмотр |  |
| Бункеронакопитель | Очистка от снега, наледи, сосулек, мусора | Отсутствие грязи, запаха, мусора, снега, наледи, сосулек | Внешний осмотр |  |
| Въездная группа, включая ворота, шлагбаум | Влажная уборка, удаление следов отпечатков, подтеков, пыли, снега, наледи, сосулек | Отсутствие пыли, пятен, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.), высохших разводов чистящего средства, снега, наледи, сосулек | Внешний осмотр |  |
| Заглубленный проезд | Очистка от снега, наледи, мусора. | Отсутствие скопления грязи, мусора, сосулек, наледи, снег не более 5 см. | Внешний осмотр | Очистка от снега, наледи производится по мере необходимости |

2.2. Перечень мероприятий по уборке и санитарному содержанию придомовой территории в летний период.

Летний период с 16 апреля по 31октября.

| Объект | Перечень работ | Качество поверхности после ухода и уборки | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожные покрытия, включая тротуары | 1. Мойка дорожных покрытий (в ночное время с 23.00 до 07.00) При мойке дорожных покрытий не допускается выбивание струей воды сметание и мусора на тротуары, газоны, близко расположенные фасады зданий. 2. Подметание дорожных покрытий осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в утреннее время с 7.30 до 10.00. 3. Поддержание в чистоте дорожных покрытий в дневное время с 10.00 до 20.00, путем устранения мелких загрязнений | Отсутствие скопления грязи, пуха и прочих твердых частиц. Допускается отдельные загрязнения песком, которые могут появится в промежутках между циклами уборки, но общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г. на 1 кв.м. | Внешний осмотр |  |
| Газон | 1.Стрижка газонов на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скощенная трава должна быть убрана в течение 5 часов. 2. Полив зеленых насаждений производится в утреннее время не позднее 8-9 часов или в вечернее после 18-19 часов. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках должны сразу же удаляться с одновременной подсадкой новых растений. 3. Очистка бордюров от земли и пыли. | Газон должен быть своевременно подстрижен, декоративные цветы должны быть свежими, подстриженная трава с газонов убрана. Отсутствие пыли и земли на бордюрах. | Внешний осмотр |  |
| Домовые знаки и иные таблички, установленные на фасадах | Влажная уборка, удаление следов отпечатков, подтеков, пыли | Отсутствие пыли, пятен, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.), высохших разводов чистящего средства | Внешний осмотр |  |
| Двери | Влажная уборка, удаление следов отпечатков на ручках и дверях, включая дверные косяки и дововодчики. | Отсутствие мусора, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.) пыли, отпечатков пальцев, разводов грязи, высохших брызг и капель чистящего вещества, ореолов, разводов вокруг очищенных участков, мутности, липкости, остатков ворса протирочного материала | Внешний осмотр |  |
| Кровля, козырьки | Сухая уборка, удаление мусора, листвы, точечных загрязнений с поверхности кровли. | Отсутствие скопления грязи, мусора, пыли, липких субстанций (жевательная резинка и др.) пуха и прочих твердых частиц в углах. | Внешний осмотр |  |
| Входные группы | Сухая и влажная уборка, удаление мусора, пыли, песка, пятен. | Отсутствие скопления грязи, мусора, пыли, липких субстанций (жевательная резинка и др.) пуха и прочих твердых частиц в углах. | Внешний осмотр |  |
| Урны | Очистка урн не реже 2 раз в день, мойка урн по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, покраска урн по мере необходимости, но не реже 1 раза в год . | Отсутствие мусора, грязи, пыли, липких субстанций, подтеков | Внешний осмотр |  |
| Скамейки | Влажная уборка, удаление следов отпечатков, подтеков, пыли, покраска по необходимости, но не менее 1 раза в год | Отсутствие пыли, пятен, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.), высохших разводов чистящего средства | Внешний осмотр |  |
| Бункеронакопитель | Мойка 1 раз в 10 дней и обработка дезинфицирующими средствами. | Отсутствие грязи ,запаха, мусора |  |  |
| Въездная группа, включая ворота, шлагбаум | Влажная уборка, удаление следов отпечатков, подтеков, пыли | Отсутствие пыли, пятен, липких субстанций (жевательная резинка и т.д.), высохших разводов чистящего средства | Внешний осмотр |  |
| Заглубленный проезд | Очистка от мусора. | Отсутствие скопления грязи, мусора, | Внешний осмотр | Очистка по мере необходимости |